# Uksesulgur Dorint 680

-môeldud kasutamiseks   siseuste  juures kaaluga 40-80 kg, laiusega

850 mm – 1100 mm

-lihtne paigaldada nii parema kui vasakukäelistele ustele,

kas uksele vôi lengile, -ukse hingepoolele vôi vastaspoolele

-hooldevaba

-sulgemiskiiruse reguleerimine ventiili abil

-sulgur omab reguleeritavat tuuletõkke pidurit

-garantii 5 aastat

-sobib tuletõkkeustele (omab vastavus sertifikaati)

## REGULEERIMINE

### Algsulgemis kiirust reguleeritakse kruvist  Nr.1 ja lōppsulgemiskiirust reguleeritakse kruvist Nr.2.(vt.paigaldus joonist)

### Reguleeri esiteks algsulgumiskiirus, siis lōppsulgumiskiirus.

### Ära keera reguleerimiskruvi rohkem kui kaks pööret  vastupäeva selle tehaseasendist , muidu vôib kruvi lahti tulla ja hüdraulikavedelik välja voolata.

1.Algkiirus: 	pööra kruvi 180° päripäeva  (aeglasemaks) vôi 180° vastupäeva (kiiremaks)

2.Lôppkiirus: pööra kruvi 180o päripäeva  (aeglasemaks) vôi 180° vastupäeva (kiiremaks).

NB: pöörates üle 180° muutub ka üldkiirus